## Slide 1: ¿Cuánto CO2 se pierde rodando en tierra?
BIG DATA · MAESTRÍA EN ANALÍTICA APLICADA
Aeropuertos y horarios que más combustible desperdician en vuelos de Estados Unidos, 2023–2025
[Nombres de los integrantes]
Universidad de La Sabana
10 de octubre de 2026
Notes: Tiempo: 20 segundos. Saludo y presentación del grupo. Una frase de gancho: antes de despegar y después de aterrizar, los aviones consumen combustible con los motores encendidos. Hoy mostramos dónde, a qué hora y cuánto CO2 es eso.

## Slide 2: ¿Qué aeropuertos y qué horarios desperdician más combustible rodando en tierra, y cuánto CO2 representa?
LA PREGUNTA
Usuario
Área de Sostenibilidad de una aerolínea o de un aeropuerto.
Decisión
Dónde y a qué hora actuar, y qué cifra de CO2 reportar.
Medida
Minutos de rodaje en tierra: salida (TaxiOut) y llegada (TaxiIn).
Rodaje en tierra y CO2 · BTS 2023–2025
02
Notes: Tiempo: 50 segundos. Rodaje es el tiempo que el avión se mueve en tierra con los motores encendidos: desde el puesto hasta el despegue (TaxiOut) y desde el aterrizaje hasta el puesto (TaxiIn). El usuario es el área de Sostenibilidad: necesita una cifra defendible para su reporte y una lista corta de dónde actuar. No predecimos atrasos: ese fue nuestro primer enfoque y lo cambiamos por este, que conecta mejor con una decisión real.

## Slide 3: BTS On-Time Performance, 36 meses
LOS DATOS
9,47 GB
de CSV al descomprimir 36 ZIP (1,05 GB comprimidos). Cumple el requisito de más de 1,5 GB.
20,9 M
de vuelos (20.928.579 filas). Parquet de 664 MB sin perder ninguna fila.
36
meses, de enero de 2023 a diciembre de 2025, más clima diario de 20 aeropuertos (Open-Meteo).
Para el cálculo entran los vuelos con ambos tiempos de rodaje válidos (hasta 180 min): 20.636.222, el 98,6 %.
Fuente: Bureau of Transportation Statistics; Open-Meteo
03
Notes: Tiempo: 45 segundos. El volumen que exige el docente se cumple en la entrada: 9,47 GB de CSV, 36 archivos mensuales. Lo convertimos a Parquet, columnar y particionado por año y mes, que pesa 664 MB y conserva las 20.928.579 filas. Para el total excluimos 292.357 filas (1,4 %), casi todas por datos nulos; solo 54 salidas y 219 llegadas superan los 180 minutos. Si preguntan por los desviados: se conservan y su rodaje de llegada se atribuye al destino, porque el TaxiIn solo existe cuando el vuelo llegó a su destino; son 48.343 con ambos tiempos válidos, el 0,23 %.

## Slide 4: Del dato al tablero, con CRISP-DM
MÉTODO
BTS
36 ZIP mensuales
Parquet
por año y mes
DuckDB y Dask
cálculo de CO2
AWS RDS
solo resultados
Grafana
tablero gerencial
Prefect orquesta todo el recorrido y lo repite cuando entra un mes nuevo.
CRISP-DM: negocio · datos · preparación · análisis · evaluación · despliegue
Rodaje en tierra y CO2 · BTS 2023–2025
04
Notes: Tiempo: 60 segundos. Seguimos CRISP-DM en versión corta: negocio (reducir y reportar CO2), datos (BTS más clima), preparación (Parquet y regla de limpieza), análisis (DuckDB sobre el 100 % de las filas; Dask repite el cálculo), evaluación (23 comparaciones contra cifras ya medidas, todas cuadran) y despliegue (Prefect, AWS y Grafana). A AWS solo suben las tablas de resultados, nunca el conjunto original.

## Slide 5: Prefect repite el flujo; Dask se mide en dos configuraciones
HERRAMIENTAS
Prefect: flujo recurrente
Descarga un mes solo si falta el ZIP.
Convierte a Parquet solo los meses nuevos.
Al final recalcula todo el CO2.
Si un archivo falla, lo registra y sigue.
Corrida del 6 de octubre: omitió los 36 meses y dejó 12.164 filas de aeropuerto-mes.
Dask: dos configuraciones
Configuración | Tiempo | Pico memoria
A: 2 workers × 2 hilos, 2 GB | 8,0 s | 2.037 MB
B: 4 workers × 1 hilo, 1 GB | 9,4 s | 2.558 MB
Ambas dan 7.042.250,7 t, igual que DuckDB. Menos procesos con más hilos rindió mejor: coordinar pesa más que calcular.
Fuente: benchmark_dask.csv; ejecución propia
05
Notes: Tiempo: 75 segundos. Prefect: el flujo es idempotente. Si llega un mes nuevo, se agrega a la lista y se vuelve a correr: lo ya procesado se omite y el CO2 se recalcula sobre todo el Parquet. Mostramos también un fallo controlado. Dask: misma agregación con dos configuraciones de workers y memoria. Con este volumen ganó A, con menos procesos y más hilos, porque coordinar procesos pequeños cuesta más. En B un worker llegó cerca de su límite de 1 GB. Una tercera configuración (4 × 2 GB) no se corrió por falta de memoria libre en el equipo. [Insertar aquí captura del dashboard de Dask y del historial de Prefect si se quiere mostrar en vivo.] Los tiempos son los del archivo benchmark_dask.csv, los mismos que cita el informe.

## Slide 6: AWS guarda los resultados; Grafana los muestra
ENTREGA
A la base de datos suben solo tablas agregadas: unas 17.350 filas en 7 tablas, nunca los 9,47 GB.
CO2 total y por año
Top 10 de aeropuertos
CO2 por hora de salida
Aeropuertos más lentos
Ahorro si baja el rodaje
[Insertar captura del tablero de Grafana conectado a AWS RDS]
Rodaje en tierra y CO2 · BTS 2023–2025
06
Notes: Tiempo: 45 segundos. Aquí se muestra la captura del tablero de Grafana conectado a RDS. El KPI de 41,3 millones del tablero son tramos de rodaje válidos (salidas + llegadas), no vuelos únicos; el promedio de 13,17 min es por tramo. El script scripts/subir_resultados_aws.py carga las tablas; el tablero tiene un selector de escenario (bajo 6 kg/min, alto 12 kg/min por validar). Mensaje: el usuario de Sostenibilidad no ve SQL, ve cinco paneles que responden una pregunta cada uno.

## Slide 7: Volumen y lentitud son dos palancas distintas
HALLAZGO 1 · DÓNDE
CO2 de rodaje de salida, miles de toneladas (escenario bajo)
ORD
392
DFW
335
DEN
321
ATL
307
CLT
240
LGA
206
SEA
199
LAX
196
LAS
192
JFK
181
Los más lentos
Minutos promedio de salida, aeropuertos con más de 50.000 vuelos
JFK 27,0 min
EWR 24,6 min
LGA 24,2 min
ORD 24,2 min
Naranja en las barras: ORD, LGA y JFK están en ambas listas.
Fuente: BTS On-Time Performance 2023–2025; cálculo propio
07
Notes: Tiempo: 60 segundos. Barras: CO2 de salida por aeropuerto. ORD, DFW, DEN y ATL lideran por volumen: ORD solo suma unas 392 mil toneladas. Derecha: los más lentos por minutos son JFK (27 min), EWR, LGA y ORD. ORD, LGA y JFK aparecen en las dos listas, así que son prioridad. Mensaje para Sostenibilidad: en unos aeropuertos hay que atacar volumen; en otros, minutos.

## Slide 8: La mañana de 6 a 8 concentra el CO2 de salida
HALLAZGO 2 · CUÁNDO
Miles de toneladas de CO2 por hora programada de salida (0–23). La hora 8 llega a unas 516.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Corregimos un error de redondeo: el supuesto “hora 24” no existe; la hora se calcula con división entera.
Fuente: BTS On-Time Performance 2023–2025; escenario bajo, 6 kg/min
08
Notes: Tiempo: 45 segundos. Las horas 6, 7 y 8 (naranja) son las de más CO2 de salida: unas 465, 504 y 516 mil toneladas. La tarde sube de nuevo hacia las 17 y 18, pero por debajo de la mañana. Anécdota de rigor: al principio nos salía un pico a las 9 y una hora 24 con casi 60.000 vuelos; era un error de redondeo al dividir HHMM entre 100. Lo encontramos, lo corregimos y lo documentamos en el cuaderno. La franja 6 a 8 es donde una salida más fluida ahorra más combustible.

## Slide 9: Cada vuelo pasa más tiempo en tierra, sobre todo con mal clima
HALLAZGO 3 · CUÁNTO CAMBIA
+9,0 %
horas de rodaje de 2023 a 2025 (2,87 M a 3,13 M horas)
+2 %
vuelos válidos en el mismo periodo
Minutos promedio de rodaje de salida
Condición | Con | Sin | Diferencia
Nieve | 26,4 | 19,7 | +6,7 min
Lluvia fuerte (más de 5 mm) | 22,7 | 18,9 | +3,8 min
Viento de 40 km/h o más | 22,3 | 20,0 | +2,3 min
20 aeropuertos con clima diario. El clima alarga el rodaje; no demuestra que sea la única causa.
Fuente: BTS On-Time Performance; Open-Meteo; cálculo propio
09
Notes: Tiempo: 60 segundos. Izquierda: las horas de rodaje crecieron 9 % mientras los vuelos válidos crecieron cerca de 2 %. No es solo que haya más vuelos: cada vuelo pasa más tiempo en tierra. Derecha: cada fenómeno climático por separado alarga el rodaje de salida: la nieve unos 6,7 minutos, la lluvia fuerte unos 3,8 y el viento fuerte unos 2,3. Cuidado con la interpretación: el clima es diario, no de la hora del vuelo, y solo cubre 20 aeropuertos; un día de nieve también desordena la pista. Sirve para decir que un reporte no debería promediar todos los días como iguales.

## Slide 10: ¿Cuánto CO2 representa el rodaje?
IMPACTO
10,3 millones
de toneladas de CO2 estimadas en tres años (9,06 millones de horas de rodaje), escenario bajo de 6 kg de combustible por minuto.
1,03 M t evitadas
si el rodaje baja 10 %
3,27 → 3,56 M t
por año, de 2023 a 2025
20,6 M t
en el escenario alto de 12 kg/min, por validar
Factor de emisión: 3,16 kg de CO2 por kg de combustible (OACI). Consumo de referencia de un A320.
10
Notes: Tiempo: 45 segundos. La cuenta es combustible = minutos de rodaje por kilos por minuto, y CO2 = combustible por 3,16. En el escenario bajo son 10,3 millones de toneladas; si el consumo real fuera el doble, 20,6 millones, pero ese valor aún está por validar contra la base de motores OACI/EASA. Bajar el rodaje un 10 % evitaría cerca de 1,03 millones de toneladas. El ranking de aeropuertos no cambia con el supuesto, porque todos se multiplican por el mismo número. Límite honesto: no sabemos el motor de cada vuelo, así que son estimaciones de escenario, no combustible ni CO2 medidos. Si preguntan por la segunda intervención (bajar los aeropuertos lentos hasta la mediana de 15,7 min): evitaría unas 1.007.869 t; si se exigen ambos tiempos válidos, baja 690 t (0,07 %). Las dos intervenciones no se suman.

## Slide 11: Dónde y cuándo actuar
CONCLUSIONES
1
ORD, DFW, DEN y ATL concentran el volumen; JFK, EWR, LGA y ORD, los minutos.
2
La franja de 6 a 8 h concentra más CO2 de salida; el pico está a las 8.
3
El rodaje crece más rápido que los vuelos (+9 % frente a +2 %), y la nieve y la lluvia fuerte lo alargan.
4
Las cifras dependen del consumo supuesto (6 kg/min); el orden de los aeropuertos, no.
Siguiente paso: repetir la metodología con datos de la Aerocivil para El Dorado.
Rodaje en tierra y CO2 · BTS 2023–2025
11
Notes: Tiempo: 60 segundos. Cierre con las cuatro ideas y la propuesta de trabajo futuro: aplicar lo mismo a El Dorado con datos de la Aerocivil. Después, abrir a preguntas. Preguntas probables: por qué 6 kg/min (referencia de un A320; el escenario alto está por validar); por qué no subimos los datos originales a AWS (solo se sube la analítica, según el requisito); qué pasó con el modelo de atrasos (cambiamos de pregunta a una más útil para Sostenibilidad).